Описание видов работ, входящих в плату за содержание жилого помещения   многоквартирного дома , имеющего все виды благоустройства.

1.Содержание конструктивных элементов дома.

  - Кровельные работы: проведение осмотров (обследований) кровель и чердаков в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды), а также осмотры конструктивных элементов после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. Мелкий ремонт мягкой кровли. Переключение внутреннего водостока на летний и зимний режим работы. Ремонт внутренних водостоков, прочистка водостоков. Очистка кровли от  снега и наледи, мусора, грязи, листьев и посторонних предметов. Устранение неисправностей конструктивных  элементов кровли в связи с жалобами и обращениями граждан (локализация  протечек, устранение неисправностей в системах водоотлива с кровли и т.д.)

  - Плотничные работы: проведение осмотров (обследований) помещений здания, его деревянных конструкций в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды), а также осмотры конструктивных элементов после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. Ремонт входных дверей, дверей на входах в подвальные и чердачные помещения. Укрепление, ремонт и смена флагодержателей и домовых знаков. Ремонт почтовых ящиков. Мелкий ремонт оборудования детских и спортивных площадок, подготовка их к сезонной  эксплуатации. Ремонт ограждений контейнерных площадок. Устранение неисправностей в связи с жалобами и обращениями.

  - Столярные работы: проведение осмотров (обследований) помещений здания, его конструктивных элементов (заполнения оконных и дверных проемов) в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды), а также осмотры конструктивных элементов после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. Работы по поддержанию в исправном состоянии оконных и дверных заполнений и их ремонт. Замена разбитых стекол и сорванных створок оконных переплетов, форточек, дверных полотен. Ремонт и установка пружин на входных дверях. Выполнение работ по созданию нормативного температурно-влажностного режима в чердачных и подвальных помещениях, техподпольях (установка регулируемых решеток, остекление и закрытие  слуховых окон и входных дверей). Устранение неисправностей в связи с жалобами и обращениями.

  - Работы каменщика: проведение осмотров (обследований) каменных, бетонных и железобетонных конструкций в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды), а также осмотры конструктивных элементов после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. Устранение неисправностей в связи с жалобами и обращениями.

  - Штукатурные работы: проведение осмотров (обследований) состояния облицовки и штукатурки фасадов и подъездов в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды), а также осмотры конструктивных элементов после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. Мелкий ремонт цементных полов в подвалах и на лестничных клетках (заделка выбоин). Устранение неисправностей в связи с жалобами и обращениями.

  - Малярные работы: проведение осмотров (обследований) окрашенных поверхностей в жилых домах в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды), а также осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. Выполнение малярных работ, связанных с устранением неисправностей отдельных конструктивных элементов жилого дома или оборудования в нем. Выполнение работ по ликвидации последствий  протечек. Масляная окраска оборудования детских и спортивных площадок, подготовка их к сезонной  эксплуатации. Масляная окраска  контейнеров и ограждений контейнерных площадок. Оформление  надписей (нумераций подъездов, этажей, списков контролирующих организаций). Устранение неисправностей в связи с жалобами и обращениями жильцов.

- Обслуживание внутридомового инженерного оборудования.

  - Сантехнические работы: проведение осмотров (обследований) инженерного оборудования и коммуникаций жилых зданий после и перед началом отопительного сезона, а  также осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечение их удовлетворительного функционирования, замена прокладок, набивка сальников водоразборной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов и т.д. Прочистка систем внутренней канализации до колодца на выпуске. Устранение засоров внутренней канализации и сантехприборов с проверкой  исправности канализационных вытяжек. Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, приборов арматуры, расширительных баков), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование. Наладка и регулировка системы с ликвидацией не прогревов, завоздушивания, замена при течи отопительных приборов, крепление трубопроводов и приборов, частичное восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулируемой арматуре. Ремонт, промывка и гидравлические испытания системы отопления в период подготовки к отопительному сезону. Укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов контрольно-измерительными приборами. Установка и снятие заглушек на отсекающих задвижках при проведении гидравлических испытаний. Консервация, расконсервация и ремонт поливочной системы период подготовки к сезонной эксплуатации .  Выполнение работ по устранению неисправностей по обращениям и жалобам жильцов.

  - Обслуживание электрооборудования и электросетей: проведение осмотров (обследований) электросетей и электрооборудования, электрощитовых в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды), а  также осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. Мелкий ремонт электрооборудования вспомогательных помещений (лестничных клеток, подвалов, чердаков).  Ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств. Замена ламп накаливания. Смена автоматов, пакетных переключателей, устройство защитного отключения, выключателей. Смена отдельными местами электропроводки. Восстановление освещения в подвалах, техподпольях, технических коридорах. Работы по измерению сопротивления растекания тока заземляющих устройств, проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами; замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»; измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВт. Обслуживание общедомовых приборов учета электроэнергии. Обслуживание и ремонт бытовых напольных плит. Выполнение работ по устранению неисправностей по обращениям и жалобам жильцов.

  - Электрогазосварочные работы: проведение осмотров (обследований) инженерного оборудования и коммуникаций здания после и перед началом отопительного сезона в целях выявления течи сварных швов. Выполнение сварки деталей, узлов конструкций и трубопроводов во всех пространственных положениях сварочного шва на заданные размеры. Наплавка раковин и трещин. Сварочные работы при ремонте мусоропроводов, лестничных перил, малых архитектурных форм, контейнеров по сбору ТБО. Выполнение работ по устранению неисправностей по обращениям и жалобам жильцов и работ непредвиденного характера.

- Уборка и санитарное содержание мест общего пользования.

  - Уборка лестничных площадок в жилых домах:

| Состав работ | Периодичность выполнения |
| --- | --- |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей ниже 2-х этажей | ежедневно |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-х этажей | 1 раз в неделю |
| Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов | ежедневно |
| Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц |
| Мытье окон | 1 раз в год |
| Уборка площадки перед входом в подъезд. Очистка металлической решетки и приямка | 1 раз в неделю |
| Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 1 раз в год |
| Влажная протирка подоконников, отопительных приборов на лестничных клетках | 2 раза в год |
| Дератизация и дезинфекция мест общего пользования и подвалов | по мере необходимости |
| Уборка чердаков и подвалов | 2 раза в год |
| Проверка дымоходов и вентканалов | 1 раз в год |
| Прочистка дымоходов и вентканалов | по мере необходимости |
| 3.2. Обслуживание мусоропроводов: |
| Профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц |
| Удаление мусора из мусороприемных камер | ежедневно |
| Уборка мусороприемных камер | ежедневно |
| Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в месяц |
| Мойка нижней части ствола и шибера мусоропроводов | 1 раз в месяц |
| Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 раз в месяц |
| Дезинфекция мусоросборников | 1 раз в месяц |
| Устранение засоров | по мере необходимости |

- Уборка придомовой территории:

| Состав работ | Периодичность выполнения |
| --- | --- |
| 4.1. Зимняя уборка |
| Подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки |
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см. | 1 раз в сутки |
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки |
| Посыпка территории противогололедными материалами | 1 раз в сутки |
| Очистка территории от наледи и льда | 1 раз в сутки |
| Подметание территории в дни без снегопадов | 1 раз в сутки |
| Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |
| Механизированная уборка проезжей части, заездов в дни сильных снегопадов | по мере необходимости в |
| 4.2. Летняя уборка |
| Подметание территории | 2 раза в сутки |
| Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в 2 суток |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в 2 суток |
| Промывка урн | 2 раза в месяц |
| Уборка газонов от случайного мусора | 1 раз в 2 суток |
| Выкашивание газонов | 2 раза за сезон |
| Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |
| Уход за зелеными насаждениями (стрижка, полив) | по мере необходимости |

- Сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного  мусора.

- Содержание лифтов ( при их наличии): работа лифтеров по управлению лифтов и контролю за их исправным состоянием. Остановка лифта при обнаружении неисправностей в его работе, устранение мелких неисправностей или сообщение об неисправностях  электромеханику. Пуск лифта в работу после остановки или ремонта  с предварительной проверкой его исправности. Наблюдение за эксплуатацией лифта. Содержание в чистоте кабины лифта, дверей шахт,  площадок перед машинным помещением. Ведение журналов в лифтерских и машинных помещениях.  Выполнение работ силами подрядных специализированных организаций:  оценка соответствия лифтов требованиям технического регламента «О безопасности лифтов» в форме периодического технического освидетельствования 1 раз в 12 месяцев (при этом проводится проверка соблюдений требований безопасности, визуальный и измерительный контроль оборудования, устройств безопасности, электрооборудования лифта), техническое обслуживание лифтов и систем  диспетчерской связи (подразумевает регулярное проведение смазки, чистки, наладки, регулировки, и ремонта лифтового оборудования в целях восстановления его работоспособности и обеспечения безопасных  условий эксплуатации лифтов).

- Аварийно-диспетчерское обслуживание:  выполнение работ  по устранению аварий на внутридомовых инженерных сетях в ночные, выходные и праздничные дни.

- Расходы по управлению домом: учет наличия, движения, выбытия, перемещения и износа жилищного фонда; организация работы по заключению договоров на управление с собственниками жилых помещений; организация работ по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома; заключение договоров с предприятиями-поставщиками жилищных и коммунальных услуг; ведение базы данных собственников и нанимателей жилых помещений;  осуществление функций, связанных с регистрационным учетом граждан, выдача справок обратившимся за ними гражданам о месте проживания, составе семьи, о стоимости услуг, выписки из домовой книги и финансового лицевого счета и др. справок, связанных с пользованием гражданами жилых помещений; расчетно-кассовые операции по начислению платы за жилищно-коммунальные услуги; распечатка и раздача платежных документов на оплату жилищно-коммунальных услуг; организация сбора платежей гражданами за жилищно-коммунальные услуги; сбор денежных средств населения и учет кассовых операций; расчеты с поставщиками коммунальных и жилищных услуг; ведение учета жалоб и обращений  жильцов на режим и качество предоставления жилищных и коммунальных услуг и учет их исполнения; снятие показаний с общедомовых и индивидуальных приборов учета коммунальных услуг; осуществление проверки правильности снятия жильцами показаний индивидуальных приборов учета, их исправности, а также целостности на них пломб; выявление несанкционированного получения жильцами коммунальных услуг; выполнение работ по ограничению подачи коммунальных услуг гражданам, своевременно не оплачивающим ЖКУ;

взыскание задолженности с граждан, не оплачивающих своевременно платежи за      жилье и коммунальные услуги.

Услуги подрядных организаций, в том числе:

- ЕДДС по сбору и предоставлению информации о неполадках и авариях на                             инженерных объектах и коммуникациях;

- ФГУП «Почта России» и Сбербанк России по приему  денежных средств за            жилищно-коммунальные услуги от населения и перечисление их в адрес  ООО «Вертикаль»;

- По инкассации  денежных средств;

- ЗАО ИВЦ  ИНСОФТ по использованию программного обеспечения АИС «ЖКХ» и т.д.